Приложение к заявке

на сертификацию ЕЭВС

от « 20 »  января 2005г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

(конструкция, летно-технические характеристики, ожидаемые условия эксплуатации и ограничения)

Самолета 
Скиф-5

2005г

Правила заполнения Разделы 2, 3 и 4 - заполняются изготовителем или владельцем воздушного судна.

В подразделе 2.2 наклеивается фотография, дающая представление о воздушном судне (желательно вид

3/4 спереди).

В подразделе 2.3 врисовываются три проекции воздушного судна с указанием основных размеров ( размах крыла, длина, высота на стоянке, корневая и концевая хорды крыла, корневые и концевые хорды горизонтального и вертикального оперения, колея и база шасси, размеры колес).

В подразделе 2.4 дается краткое описание воздушного судна с указанием типа двигателя, наличием и

назначением систем.

В подразделах 3.1 ... 3.8 на линейках с правой стороны вписываются требуемые данные. Если данные не могут быть вписаны из-за их отсутствия (например на воздушном судне нет закрылков, геометрической крутки крыла и т.п.) над соответствующей линейкой ставится прочерк.

В подразделе 3.9 указывается основное оборудование, установленное на воздушном судне (желательно с указанием массы блоков и расстояния от блоков массой более 0,2 кгс до носка САХ).

Подразделы 3.10 и 3.11  при представлении воздушного судна на летно-техническую экспертизу заполняются мягким карандашом. Данные в этих подразделах могут быть получены расчетом. В процессе проведения экспертизы эти данные уточняются и окончательно вписываются чернилами или пастой.

В подразделах 3.12 ...3.24 помешаются необходимые эскизы и схемы. Если схема не может быть представлена из-за отсутствия системы {например на воздушном судне нет маслосистемы) через все поле для этой схемы ставится 2 . Эскизы и схемы могут быть нарисованы от руки и не в масштабе. При применении в системах готовых изделий на схемах должно быть указано их название и маркировка.

Раздел 4 при представлении воздушного судна на летно-техническую экспертизу заполняется мягким карандашом. В процессе проведения экспертизы данные в этом разделе уточняются и окончательно вписываются чернилами или пастой.

В конце раздела 4 ставится подпись изготовителя или владельца воздушного судна, удостоверяющая

правильность представленной в разделах 2.3 и 4 информации.

1.      Основные сведения о воздушном судне.

1.1 Общие сведения.

| Идентификационный. № ВС |  |
| --- | --- |
| Силовая установка | адаптированный двигатель Subaru EJ-205 (Impreza WRX) (2001г) |
| Количество мест | Четыре |
| Владелец судна | ООО «МеталлЭнергоРесурс» |
| Место базирования | г. Новочеркасск |
| Адрес владельца судна | 346421, г. Новочеркасск, Ростовская обл., ул. Буденновская 171/2 оф. 307 |

2.       Фотография воздушного судна.

3.       (3/4 слева)

4. Конструкция воздушного судна.

# 4.1. Геометрические данные.

4.1.1. Общий вид воздушного судна,   файл:  Общий_вид.dwg

4.1.2.    Габаритные размеры

| Размах, м. | 9.7 |
| --- | --- |
| Длина, м. | 6.8 |
| Высота, м. | 2.6 |

4.1.3.    Крыло

| Размах крыла, м. | 9.7 |
| --- | --- |
| Площадь крыла, м.2 | 14 |
| Удлинение | 6.7 |
| Сужение | 1 |
| Хорда корневая , м. | 1.45 |
| Хорда концевая , м. | 1.45 |
| Средняя аэродинамическая хорда, м. | 1.45 |
| Профиль крыла. | Р-III |
| Угол установки крыла, ( | 6( |
| Угол поперечного V крыла, ( | 0( (-1(40’) |
| Геометрическая крутка крыла, м. | 0( |
| Угол стреловидности (по линии ¼ хорд), ( | 0( |
| Размах элерона, м. | 1.5 |
| Относительная хорда элерона, м. | 0.31 |
| Площадь элерона, м.2 | 1.35 |
| Плечо элерона, м. | 3.85 |
| Площадь крыла, обслуживаемая элеронами, м.2 | 4.35 |
| Угол отклонения элерона: вверх, ( | 30( |
| вниз, ( | 27( |
| Размах закрылка, м. | 2.46 |
| Относительная хорда закрылка | 0.31 |
| Площадь закрылков, м.2 | 2.2 |
| Площадь механизированной части крыла, м.2 | 6.2 |
| Угол отклонения закрылков: на взлете, ( | 20( |
| на посадке, ( | 40( |

4.1.4. Горизонтальное оперение.

| Размах, м. | 3.6 |
| --- | --- |
| Площадь , м.2 | 2.88 |
| Удлинение | 4.5 |
| Сужение | 1.67 |
| Хорда корневая , м. | 1. |
| Хорда концевая , м. | 0.6 |
| Плечо горизонтального оперения, м. | 3.45 |
| Угол установки горизонтального оперения, ( | -2(20’ |
| Относительная хорда руля высоты | 0.45 |
| Площадь руля высоты, м2 | 1.16 |
| Угол отклонения руля высоты: вверх, ( | 27( |
| вниз, ( | 22( |
| Коэффициент статического момента, Аго | 0.49 |

4.1.5. Вертикальное оперение.

| Высота, м. | 1.8 |
| --- | --- |
| Площадь, м.2 | 1.9 |
| Удлинение | 1. 7 |
| Сужение | 2. 7 |
| Плечо вертикального оперения, м. | 3.8 |
| Площадь руля напрвления, м2. | 1.065 |
| Угол отклонения руля высоты: влево, ( | 24( |
| вправо, ( | 24( |
| Коэффициент статического момента, Вво | 0.035 |

4.1.6. Фюзеляж.

| Длина, м. | 5.6 |
| --- | --- |
| Ширина, м. | 1.28 |
| Высота, м. | 1.6 |
| Количество мест (включая места пилотов) | 4 |
| Количество проемов для аварийного покидания и их габариты, м | 2 1 х 0.85 |

4.1.7. Шасси.

| База, м. | 5.6 |
| --- | --- |
| Колея, м. | 1.28 |
| Вынос основных колес относительно носка САХ, м. | 1.6 |
| Размер основных колес, мм. | 1.28 |
| Размер основных колес, м. | 1.28 |
| Тип амортизации | рессора |

Примечание: Вынос основных колес измеряется от носка САХ до оси колес на самолете установленном в положение, соответствующее горизонтальному полету на крейсерской скорости.

# 4.2 Данные о прочности воздушного судна.

К данному разделу дополнительно прилагаются расчеты и другая информация,
подтверждающие прочность воздушного судна.

4.2.1    Эскизы основных силовых элементов воздушного судна.

Примечание: В эскизах указаны основные размеры и марки материалов.

Сечения поясов лонжеронов крыла, файл: Сечение кр.dwg

Сечения поясов лонжеронов стабилизатора, файл: Силовые_констр.dwg

Сечения поясов лонжеронов киля, файл: Силовые_констр.dwg

Сечения элерона закрылка, файл: Силовые_констр.dwg

Сечения рулей высоты и направления, файл: Силовые_констр.dwg

Эскизы стыковых элементов крыла, оперения, механизации крыла и управляющих поверхностей, двигателя, шасси, кресел членов экипажа и привязных ремней.

Файл: Силовые_констр.dwg

4.3. Система управления.

4.3.1.    Общие данные.

Примечание:  Хода ручки измеряется от середины места захвата кистью и соответствует указанным выше углам отклонения управляющих поверхностей.

Схема управления рулем высоты. Файл: Cхема_упр.dwg

Схема управления рулем направления.  Файл: Cхема_упр.dwg

Схема управления элеронами.  Файл: Cхема_упр.dwg

Схема управления закрылками. Файл: Cхема_упр.dwg

Схема управления двигателем.  Файл: Cхема_упр.dwg

Схема управления тормозами колес. Файл: Cхема_упр.dwg

4.4 Силовая установка.

4.4.1    Двигатель

| Тип двигателя | поршневой |
| --- | --- |
| Марка двигателя | SUBARU EJ-205 |
| Охлаждение (воздушное/жидкостное) | жидкостное |
| Мощность максимальная, л.с./об. мин. | 218/5600 |
| Максимальные обороты, об. мин./ t,мин | 7000/30 |
| Давление топлива, кг/см2 | максимальное | 3 |
|  | рекомендуемый диапазон | 2 – 2.5 |
| Давление масла, кг/см2 | максимальное | 8 |
|  | рекомендуемый диапазон | 4 - 6 |
| Температура масла, °С | максимально доп. | 130 |
|  | рекомендуемый диапазон | 60-100 |
| Температура антифриза, °С | максимально доп. | 110 |
|  | рекомендуемый диапазон | 60-90 |

4.4.2.    Воздушный винт.

| Тип воздушного винта (ВИШ, ВФШ и т.д.) | ВФШ, 4-лопастной |
| --- | --- |
| Марка воздушного винта | СДВ-1М |
| Диаметр / шаг воздушного винта | 1.97/0.7 |
| Тяга статическая на взлетном режиме, кгс | 300 |
| Передаточное отношение от вала двигателя к воздушному винту | 2.35 |

4.4.3.    Топливная система.

| Объем топливных баков, литр. | 90 |
| --- | --- |
| Марка применяемого топлива . | АИ98, АИ95, АИ96 |

Принципиальная схема топливной системы, Файл: Схема питания.doc

4.4.4.    Маслосистема.

| Объем топливных баков, литр. | 6 |
| --- | --- |
| Марка применяемого масла. | Синтетическое автомобильное масло |

Принципиальная схема маслосистемы:   полностью совмещена с конструкцией двигателя.

# 4.4.5	Система охлаждения двигателя

| Объем системы охлаждения двигателя, литр. | 8 |
| --- | --- |
| Марка применяемой жидкости | антифризная жидкость для авомобилей |

Схема системы охлаждения двигателя, файл: СХЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ.doc

4.5 Оборудование.

4.5.1    Пилотажно-навигационное:

Указатель скорости УС-250,   высотомер,  вариометр ВАР-10,  индукционный компас КИ-13

4.5.2    Радиосвязное:

На данный момент отсутствует.

4.5.3    Электрооборудование:

- Аккумулятор;

- генератор;

- вольтметр;

- АЗСы;

- электропроводка.

Принципиальная электрическая схема. Файл:

-  Схема включения стартера, генератора и насосов.doc

-  Схема включения блока управления двигателем.doc

4.5.4    Приборы контроля работы двигателя:

-Тахометр;

-указатель давления наддува воздуха;

-указатель давления топлива;

-указатель давления масла;

-указатель температуры масла;

-указатель температуры охлаждающей жидкости;

4.5.5   Принципиальная схема питания анероидных приборов.

ПВД ( расположен на левой консоли крыла)

Указатель скорости УС250

магистраль высокого давления

кабина

магистраль низкого давления

Высотомер

Вариометр ВАР10

4.7 Массовые и центровочные характеристики ВС.

| Взлетная масса, кгс | 1000 |
| --- | --- |
| Масса пустого, кгс | 642 |
| Масло, кгс | 8 |
| Снаряжение, кгс | - |
| Невырабатываемый остаток топлива, кгс | 2 |
| Масса снаряженного самолета, кгс | 650 |
| Топливо, кгс | 63 |
| Экипаж, кгс | 80 |
| Полезная нагрузка, кгс | 350 |
| Центровка снаряженного самолета, % САХ | 25 |
| Предельно передняя центровка, % САХ | 20 |
| Предельно задняя центровка, % САХ | 35 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Масса снаряженного самолета включает:

- массу пустого самолета

- массу максимальной заправки масла

- массу снаряжения

- массу невырабатываемого топлива

5.       Летно-технические характеристики.

( Расчетные данные, частично подтвержденные в летных испытаниях)

| Скорость сваливания, км/час: |  |
| --- | --- |
| посадочная конфигурация | 73 |
| взлетная конфигурация | 79 |
| крейсерская конфигурация | 82 |
| Скорости, км/час: |  |
| взлета | 90 |
| набора высоты | 120 |
| крейсерская | 140 |
| максимальная в горизонтальном полете | 180 |
| максимальная допустимая | 180 |
| захода на посадку | 100 |
| максимальная во взлетной конфигурации | 150 |
| максимальная в посадочной конфигурации | 110 |
| Скороподъемность максимальная, м/сек: |  |
| во взлетной конфигурации / при скорости | 4 100 |
| в крейсерской конфигурации / при скорости | 5 110 |
| в посадочной конфигурации / при скорости | 3 90 |
| Скорость снижения минимальная, м/сек : |  |
| во взлетной конфигурации / при скорости |  |
| в крейсерской конфигурации / при скорости |  |
| в посадочной конфигурации / при скорости |  |
| Длина разбега, м. | 80 |
| Взлетная дистанция ( до Н=15м.), м. | 500 |
| Длина пробега, м. | 100 |
| Посадочная дистанция (с Н=15м.), м. | 250 |
| Максимальная дальность полета, км. | 450 |
| при скорости, км/час | 125 |
| Максимальная продолжительность полета, час | 3 |
| при скорости, км/час | 100 |
| Практический потолок, м. | 3000 |
| Расчетная перегрузка пу | Положительная | 3.8 |
|  | Отрицательная | -1.9 |

6.       Условия эксплуатации

Назначение ВС: учебно-тренировочный, десантирование парашютистов, туристический.

Плавила полетов: визуальные.

Тип аэродрома: твердое покрытие, грунт, песок.

7.       Ограничения

Устанавливаются на основании приведенных испытаний и приводятся в карте данных воздушного судна.

# Заполнил				Бердюгин П.В. 10.03.2005г.

(подпись, фамилия, дата)